Муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия №3

Центрального района г. Волгограда

Снег как индикатор загрязнения атмосферы

Выполнили

Андриянова Яна, 10 «Б» класс

Паршикова Александра, 9 «В» класс

Ермакова Мария, 9 «В» класс

Кислова Мария, 11 «А» класс

Научные руководители:

Мельникова Марина Евгеньевна,

учитель химии МОУ гимназии №3;

Прокшиц Владимир Никифорович,

к.т.н., доцент кафедры «биологии, химии и методики преподавания биологии и химии» ВГСПУ

Волгоград 2015

Содержание

Введение	3

Глава I. Теоретическая часть	6

1.1	Источники загрязнения воздуха и их влияние на организм человека	6

1.2	    Методики химического анализа талой воды	8

Глава II. Экспериментальная часть	10

2.1	Органолептический анализ	11

2.2	Химический анализ	13

Заключение	16

Приложения	17

Библиография	24

# Введение

В современном мире постоянно возрастают антропогенные воздействия на окружающую среду, усиливается загрязнение всех природных сфер: биосферы, атмосферы и гидросферы. По этой причине одними из самых важных проблем стали проблемы, связанные с регулированием состояния окружающей среды.

Было установлено, что в различных местах земного шара химический состав воздуха почти однороден. Кислород, азот, углекислый газ и другие вещества являются составными частями атмосферы. Однако, в атмосфере присутствуют и загрязняющие компоненты.

Одним из методов оценки степени загрязнения атмосферы может служить метод снегометрии. Снег является накопителем загрязнений присутствующих в атмосфере, и, в зависимости от места и времени отбора проб, может отражать степень загрязнения воздуха в данный момент (свежевыпавший снег) или за определенный период времени (с момента выпадения снега до момента отбора проб).

Снежинки способны образовываться не только на частицах пыльцы или солей, но и на частицах пыли и веществах-загрязнителях.

Среднесуточная запыленность снегового покрова жилого района, находящегося в сравнительной близости от промышленного комплекса, колеблется в широких пределах. Это определяется как условиями производства, так и природно-климатическими факторами, в частности, розой ветров.

Именно по этой причине анализ снега очень важен и является частью мониторинга состояния окружающей среды.

Волгоград – индустриальный город, насчитывающий около 100 промышленных предприятий. Исследуемые нами участки города находятся в удалении от таких источников загрязнения, как заводы или фабрики. В тоже время, данные участки являются одними из самых оживленных в городе: ежедневно там проходит большое количество автотранспорта, рядом с этими участками расположены железнодорожные пути.

Транспорт является основным загрязнителем окружающей среды, оказывая негативное воздействие в первую очередь на состояние атмосферного воздуха. Это позволило нам считать проблему загрязненности воздуха в городе очень актуальной. В качестве индикатора загрязнения воздуха мы выбрали снег, т.к. в нашем городе снег выпадает в ноябре и тает в марте. Снеговой покров является наиболее простым и надежным индикатором состояния атмосферы.

Обладая высокой сорбционной способностью, снег накапливает в своем составе практически все вещества, поступающие в атмосферу и благодаря естественному процессу концентрирования, содержание этих компонентов можно определять простыми методами с высокой степенью достоверности результатов.

Цель нашей работы: оценить динамику степени загрязненности атмосферы в Центральном и Ворошиловском районах города Волгограда методом анализа снежного покрова.

Для достижения данной цели мы поставили следующие задачи:

- Изучить литературу об источниках загрязнения воздуха и их влиянии на организм человека.

- Ознакомиться с методиками забора проб снега, органолептического и химического анализа воды.

- Провести анализ снега и воды с различных участков города Волгограда на наличие веществ-загрязнителей.

- Оценить динамику накопления загрязнителей в снеге и воде.

- По результатам исследования сделать выводы о степени загрязненности атмосферы в Центральном и Ворошиловском районах города Волгограда.

Объект исследования: вещества-загрязнители, присутствующие в атмосферном воздухе.

Предмет исследования: снег и талая вода, поглощающие из воздуха вещества-загрязнители.

Методы исследования:

- теоретические - анализ, синтез, конкретизация, сравнение

- эмпирические – наблюдение, эксперимент

Гипотеза: снег – показатель уровня загрязненности атмосферы.

# Глава I. Теоретическая часть

## Источники загрязнения воздуха и их влияние на организм человека

Снег — форма атмосферных осадков. Он так же, как и дождь являются примером дистиллированной воды в природе, но так как атмосфера сильно загрязнена, осадки абсорбируют вредные вещества, содержащиеся в ней. Среди неорганических соединений, находящихся в воде, необходимо указать на соли кальция и магния, количество которых определяет ее жесткость, а также на возможность содержания других минеральных соединений, что, прежде всего, относится к хлоридам и сульфатам. Одним из постоянных ингредиентов водной среды является железо. Для газового состава воды характерно наличие растворенного кислорода, углекислого газа, сероводород.

Откуда же берутся загрязняющие вещества в атмосфере?

- В атмосферу кальций поступает при производстве цементов, из сточных вод бумажного, химического, лакокрасочного, кожевенного производств. Так же источником попадания кальция в природу служат стоки прачечных, химчисток. Содержание кальция в сточной воде объясняется использованием бетонных труб и хранением воды в цементных хранилищах. А содержание кальция в подземных и талых водах обусловлено контактированием с выветриваемыми осадочными породами (кальцитом, арагонитом, гипсом), которые растворяются в воде.

- Хлор входит в состав таких распространенных минералов, как галит, карналлит, бишофит. В морской воде присутствует в виде иона. Наиболее распространенным антропогенным источником попадания хлора в атмосферу является электролиз солей, содержащих этот элемент. Выбросы химико-фармацевтических, целлюлозно-бумажных производств тоже являются причиной загрязнения атмосферы хлором и его соединениями. Хлор входит в состав антигололедных веществ.

- Природными источниками сульфатов в атмосфере являются мелкие частицы пыли, содержащие эти соединения, и газы, например, двуокись серы, поступающая в атмосферу при выделении вулканических газов и сгорании серы или угля и сероводород, проникающий в воздух в результате распада органических веществ. При окислении в атмосфере они дают сульфаты. Антропогенными источниками могут служить сточные воды металлургического, химического, кожевенных, пищевых производств. Могут поступать в атмосферу в результате выветривания почв и различных пород. Следует отметить, что большое содержание сульфатов в атмосфере крупных городов может быть обусловлено их поступлением в атмосферу с выхлопами газов машин.

- Основным и самым крупным источником поступления железа в атмосферу являются выбросы металлургических комбинатов. В прилегающие к таким заводам и фабрикам почвы поступает очень много железа. Содержание железа в питьевой воде может быть обусловлено старыми, пришедшими в негодность, трубопроводами.

- Источниками водородных ионов в атмосфере и осадках является угольная кислота и ее ионы, а так же фосфорная, серная, азотная. В последнее время наибольшее значение имеют последние две кислоты из перечисленных. А основными их антропогенными источниками являются выхлопные газы автомобилей, выбросы загрязняющих веществ, производимые заводами и фабриками.

# Методики химического анализа талой воды

- Общая жесткость воды зависит от присутствия в ней растворимых солей Ca2+ и Mg2.+. Мы определяли общую жесткость воды титриметрическим (объемным) методом анализа.

В коническую колбу для титрования с помощью пипетки переносят 50 мл воды, прибавляют 5 мл аммонийной буферной смеси (pH = 10), добавляют на кончике шпателя индикатор – хромоген черный (раствор приобретает винно-красную окраску). Под колбу для титрования кладут белый лист бумаги. Затем из бюретки по каплям прибавляют раствор трилона Б, до тех пор пока раствор в  колбе не изменит краску из винно-красной в синюю от одной лишней капли трилона Б. Определяют объем трилона Б, пошедшего на титрование. Титрование повторяют 2-3 раза для точности показаний. Общая жесткость воды вычисляется по формуле:

Ж=(Сн трилона Б * V трилона Б * 1000)/ V воды,

Где Ж- общая жесткость воды, ммоль/л;

Сн трилона Б – нормальная концентрация трилона Б;

V трилона Б – объем трилона Б, пошедший на титрование, мл;

V воды – объем воды, взятой для анализа, мл.

- Общее солесодержание характеризует суммарное содержание минеральных веществ, растворенных в воде, выраженное в мг / кг или мкг / кг. Общее солесодержание воды было определено по электропроводности на приборе Кондуктометр-солемер КСЛ-101.

- рН воды (кислотность) показывает концентрацию  ионов водорода, определяется в отфильтрованных пробах талой   воды. В нашем исследовании мы определяли рН воды с помощью потенциометрического метода – метод определения различных физико-химических величин, основанный на измерении электродвижущих сил (ЭДС) обратимых гальванических элементов. Иначе говоря, зависимость равновесного потенциала электрода от активности концентраций определяемого иона, описываемая уравнением Нернста.

- Содержание SO42- в воде. Определение сульфатов основано на осаждении их в кислой среде хлоридом бария в виде сульфата бария. В нашем исследовании для определения содержания сульфатов в воде мы использовали метод качественной пробы с приближенной количественной оценкой.

В колориметрическую пробирку вносят 10 мл исследуемой воды, добавляют 0,5 мл хлористоводородной кислоты (1:5). Готовят шкалу стандартных растворов: вносят в первые пробирки 2, 4, 8 мл рабочего стандартного раствора сульфата калия и в последующие 1,6, 3,2, 6,4 мл основного раствора, объем во всех пробирках доводят дистиллированной водой до 10 мл. Получается шкала растворов с содержанием 10-20-40-80-160-320 мг/л сульфатов. Во все пробирки прибавляют по 0,5 мл хлористоводородной кислоты (1:5). Затем в пробирки с исследуемой водой и стандартными растворами вносят по 2 мл % раствора хлорида бария, перемешивают.  Сравнивают исследуемую воду со шкалой стандартных растворов.

- Для определения содержание Fe3+ мы использовали метод качественной пробы.

В пробирку помещают 10 мл воды, прибавляют 1 каплю концентрированной азотной кислоты, несколько капель 5%-ного раствора перекиси около 0,1 мг/л появляется розовое окрашивание раствора, а при более высоком  содержании – красное.

- Содержание Cl- мы определяли с помощью ионоселективных электродов на приборе Мультитест.

# Глава II. Экспериментальная часть

Экспериментальные исследования снега и полученной из него воды проводилось в химической лаборатории ВГСПУ на кафедре «биологии, химии и методики преподавания биологии и химии».

Отбор образцов снега проводился в разных местах Центрального и Ворошиловского районах города: ул. Коммунистическая 3а (Городской парк), двор жилого дома на ул. Коммунистической 16а, проспект Ленина 4 (напротив Дворца Профсоюзов), ул. Чуйкова 2, ул.им. Куприна 46 (возле Железнодорожной больницы)

Первый отбор (09.02.2015) был произведен в течение 2-3 часов после выпадения снега, собраны верхние 3-5 см снежного покрова; второй (18.02.2015), собран снег через 9 дней после его выпадения.

Отбор проводится на открытом участке размером 1,5х1,5 м. Снег помещается в полиэтиленовый пакет с этикеткой, приносится домой, пересыпается в емкость, где тает при комнатной температуре. Полученную талую воду фильтруют и используют для анализов. Перед отбором образца поверхность снежного покрова осматривается на определение внешнего вида снега. Цвет может быть - белый, светло серый, серый, грязный или другой. Так же определяется чем обусловлен цвет снега – пыль, песок, гарь, копоть.

Отфильтрованную воду мы исследовали на общую жесткость, общее солесодержание, кислотность, наличие ионов железа, кальция, хлорид-ионов, сульфат-ионов.

Далее в опытах мы будем использовать следующие обозначения (фотографии данных местностей Приложение 3):

Пробирка №1 – ул. Коммунистическая 3 (Детский городской парк);

Пробирка №2 - ул. Коммунистическая 16а;

Пробирка №3 - пр. им. В.И. Ленина 4;

Пробирка №4 - ул. Чуйкова 2 (ул. Набережная 62-ой армии);

Пробирка №5 - ул. им. Куприна 46;

Пробирка №6 - водопроводная вода

## Органолептический анализ

Органолептические свойства - это свойства объектов внешней среды, которые выявляются и оцениваются с помощью органов чувств. Мы определяли цвет, запах воды, наличие углеводородной пленки. Образцы, растаявшей воды мы отфильтровали. Фото фильтров приложение №1.

Результаты экспериментов:

Проба №1 (09.02.15)

|  | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Запах | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
| Цвет | белый | белый | белый | белый | белый |
| Наличие углеводородной пленки | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |

Проба №2 (18.02.15)

|  | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Запах | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
| Цвет | серый | светло-серый | грязно-серый | светло-серый | светло-серый |
| Наличие углеводородной пленки | есть | отсутствует | есть | отсутствует | отсутствует |

Вывод:

- В пробах снега за 09.02.2015 отсутствовал запах, цвет был белым. Следовательно, свежевыпавший снег содержит небольшое количество загрязнителей, их наличие и количество нельзя определить с помощью органов чувств.

- В пробе снега за 18.02.2015 запах отсутствовал, как и в первой пробе, однако цвет снега изменился: он колебался от светло–серого до грязно-серого. Наиболее загрязненными являются пробы №3, взятые с проспекта Ленина. В этом месте основным источником загрязнения снега является автотранспорт.

- Темная окраска снега и соответственно талой воды и фильтров обусловлена несколькими причинами. Это вынос частиц (сажи, частиц каучука, кремния и др.), содержащихся в выхлопных газах, также из состава автопокрышек, истираемость которых в зимнее время резко возрастает. Ещё одним источником темной окраски служит химический и механический вынос битумных, масляных и других минерально-органических соединений с днищ автомобилей.

## Химический анализ

Оборудование:

- общая жёсткость: коническая колба для титрования, пипетка, белый лист бумаги, бюретка;

- общее солесодержание: прибор Мультитест кондуктометр-солемер КСЛ-101 (фотография Приложение 2), колба;

- pH: колба, прибор Мультитест pH-метр ИПЛ-311 (фотография Приложение 2);

- содержание SO42-: колориметрическая пробирка, шкала стандартных растворов (фотография Приложение 2), пробирки;

- содержание Fe3+: пробирки;

- содержание Cl-: колба, прибор Мультитест ионометр ИПЛ-101 (фотография Приложение 2)

Результаты экспериментов:

Анализ проб (09.02.2015)

|  | Ед. изм | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая жесткость | ммоль/ дм3 | 0,25 | 0,2 | 0,35 | 0,1 | 0,2 | 3,56 |
| Общее солесодержа-ние | мг/л | 14,84 | 17,35 | 24,29 | 6,1 | 20,68 | 212,2 |
| pH | ед. pH | 5,1 | 5,8 | 5,1 | 6 | 5,2 | 7,5 |
| SO42- | мг/л | <10мг/л | 10 | 10-20 | <20 | <10 | 60 |
| Fe3+ | мг/л | не определяется | не определяется | не определяется | не определяется | не определяется | не определяется |
| Cl– | мг/л | <3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 30 |

Анализ проб (18.02.2015)

|  | Ед. изм | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая жесткость | ммоль/ дм3 | 0,65 | 0,75 | 1,2 | 0,5 | 0,3 | 3,56 |
| Общее солесодержа-ние | мг/л | 58, | 88,6 | 173 | 49 | 73,5 | 244 |
| pH | ед. pH | 6,3 | 8,5 | 9,1 | 6,4 | 5,4 | 7,6 |
| SO42- | мг/л | 10 | 20 | 20-40 | 10-20 | 10-20 | 60 |
| Fe3+ | мг/л | не определяется | не определяется | не определяется | не определяется | не определяется | не определяется |
| Cl– | мг/л | 13 | 30 | 150 | 13,5 | 34 | 35 |

Выводы:

I. Анализируя данные химического анализа талой воды, полученной из снега от 09.02.15 видно, что:

- 1.Общая жесткость исследуемых образцов воды  в 10-35 раз ниже, чем водопроводной. Минимальные показатели в образце №4 (набережная), максимальные в образце №3 (проспект Ленина).

- Водородный показатель исследуемых образцов соответствует слабокислотной среде (5.1-6).

- Наличие SO42- в исследуемых образцах в 3-10 раз меньше, чем в водопроводной воде.

- Fe3+ в исследуемых образцах не обнаруживаются.

- Наличие Cl- в исследуемой воде в 9 раз ниже, чем в водопроводной. Это можно объяснить использованием хлорсодержащих препаратов для обеззараживания воды.

II. Сравнивая образцы талой воды от 09.02.15 и 18.02.15 видно, что:

- Общая жесткость воды увеличилась незначительно. Минимальные изменения произошли в образце №4 (набережная), максимальные в образце №3 (проспект Ленина).

- Общее солесодержание увеличилось в 3,5-8 раз. Минимальные изменения произошли в образце №4 (набережная), максимальные в образце №3 (проспект Ленина).

- Водородный показатель  исследуемых образцов изменился в образцах №2 (ул. Коммунистическая, рядом с ж/д вокзалом) от слабокислотной до слабощелочной (5,8-8.5) и образце №3 (проспект Ленина) от 5,1 до 9,1.

- Fe3+  в исследуемых образцах не обнаруживаются.

- Наличие SO42- в исследуемых образцах с течением времени почти не изменилось.

- Наличие Cl- в воде увеличилось в 4-40 раз. Это можно объяснить тем, что основу антигололедных смесей составляют хлориды.

# Заключение

- Мы изучили литературу об источниках загрязнения воздуха и их влиянии на организм человека.

- Ознакомились с методиками забора проб снега, органолептического и химического анализа воды.

- Провели анализ снега и воды с различных участков города Волгограда на наличие веществ-загрязнителей.

- По результатам исследования можно сделать выводы о степени загрязненности атмосферы в Центральном и Ворошиловском районах города Волгограда.

Проведенные исследования снега показали, что снег относительно чистый, соответственно чист и воздух, несмотря на систематическое загрязнение воздушной среды. Дождь и снег промывают атмосферу, благодаря своим адсорбционным способностям, удаляя из неё пыль и растворимые вещества.

Механических примесей в снеге сравнительно мало, они в основном антропогенного происхождения.

Анализ проб талой воды показал, что снеговой покров способен накапливать посторонние вещества-загрязнители. Наиболее высокие показатели загрязненности снега в образце №3 по всем веществам-загрязнителям.  Это легко объяснить, ведь проспект Ленина – одна из наиболее оживленных улиц, каждый день там проезжает огромное количество транспорта, а снег посыпают антигололедными смесями, основу которых составляют хлориды. Самым чистым оказался снег в образцах №1 (горсад), №4 (набережная). Эти участки чище остальных, так как вблизи нет оживленных магистралей.

Проанализировав полученные результаты, мы пришли к выводу, что снег при таянии может оказать отрицательное влияние на рост и развитие растений. Повышенное содержание хлоридов приведет к изменению минерального состава почвы. Это в свою очередь приведет к задержке набухания семян и росту растений, снизит урожай трав на газонах.

Коммунальные службы собирают снег и вывозят его за пределы города. При условии быстрого таяния снега, соли не задержаться в почве, а попадут в грунтовые воды и в конечном итоге попадут в Волгу. Состав снежного покрова может существенно влиять на качество питьевой воды, на флору и фауну нашего региона.

Снежный покров обладает рядом свойств, делающим его удобным индикатором загрязнения не только самих атмосферных осадков, а также последующего загрязнения вод и почв.

## Приложения

Приложение 1. Фотографии фильтров.

Пробирка №1

Пробирка №2

Пробирка №3

Пробирка №4

Пробирка №5

Приложение 2. Фотографии прибора Мультитест и шкалы стандартных растворов.

Мультитест pH-метр ИПЛ-311 для определения pH

Мультитест кондуктометр-солемер КСЛ-101 для определения общего солесодержания

Мультитест ионометр ИПЛ-101 для определения содержания Cl-

Шкала стандартных растворов для определения содержания SO42-

Приложение 3. Места отбора проб, указанные на карте

Пробирка №1 – ул. Коммунистическая 3 (Детский городской парк);

Пробирка №2 - ул. Коммунистическая 16а;

Пробирка №3 - пр. им. В.И. Ленина 4;

Пробирка №4 - ул. Чуйкова 2 (ул. Набережная 62-ой армии);

Пробирка №5 - ул. им. Куприна 46;

Приложение 4. Фотоотчет о проведении экспериментальной части.

# Библиография

- А.П. Шицкова «Методы определения вредных веществ в воде водоёмов» М: Медицина, 1981г. 376с.

- Э. Шеллард «Количественная хроматография на бумаге и тонком слое». Перевод с англ. М.П. Волынец, Г.М. Варшал, под редакцией А.Е. Ермакова; Мир – Москва, 1971г.

- Лурье Ю.Ю. «Унифицированные методы анализа вод». М.: Химия, 1973. - 376 с., 20 табл. ; 19 рис.

- Ю.В. Новиков, К.О. Ласточкина, 3.Н. Болдина «Методы определения вредных веществ в воде водоёмов» под редакцией члена-корреспондента АМН СССР профессора А.П. Шицковой; Москва – Медицина, 1981 г.

- Буйволов   Ю.А,   Боголюбов   А.С.  «Программа комплексного   исследования   загрязнений   наземных   экосистем (Введение   в   проблему   мониторинга   природной   среды)».   Методическое   пособие. Ь.:  Экосистема, 1997 г.

- Чибисова Н.В. «Практикум по экологической химии». Учебное пособие: Калинингр. ун- т. - Калининград 1999 г. 94 с.

- Докторова И.Н., Козлов В.В., Душкин В.В., Исаева Ю.В. «Лабораторный практикум с методическими указаниями по зоогигиене». Ульяновск, ГСХА, 2005г. 138 с.

- Большой Энциклопедический словарь (БЭС). Органолептические свойства. [Электронный ресурс]

URL: http://www.slovopedia.com/2/206/249146.html

- Экология. Справочник. [Электронный ресурс]

URL: http://ru-ecology.info/post/101707702680021/

- Студопедия. Количественное определение. [Электронный ресурс]

URL: http://studopedia.ru/5_27695_kolichestvennoe-opredelenie.html

- Студопедия. Значение воды для жизнедеятельности человека. Понятие питьевой воды. [Электронный ресурс]

URL: http://studopedia.ru/2_94825_znachenie-vodi-dlya-zhiznedeyatelnosti-cheloveka-ponyatie-pitevoy-vodi.html

- Медицинская энциклопедия. Жёсткость воды. [Электронный ресурс]

URL: http://medencped.ru/zhestkost-vody/

- Брянск.ru ежедневная интернет-газета. Вода, ее гигиеническое и эпидемиологическое значение. [Электронный ресурс]

URL: http://briansk.ru/society/voda-ee-gigienicheskoe-i-epidemiologicheskoe-znachenie.20081024.185866.html